## Slide 1: 29.4 Elektromotorisk spenning
En stav av et ledende materiale beveger seg
med konstant fart, i et homogent
magnetfelt, .
Notes: Vi skal nå se på hva som skjer når det blir en elektromotorisk spenning i et ledende materiale som beveger seg i et magnetfelt
Staven her beveger seg med farten v mot høyre. Lengden er L og magnetfeltet er homogent og konstant rettet inn i planet.

## Slide 2
En stav av et ledende materiale beveger seg
med konstant fart, i et homogent
magnetfelt, .
Kraften på en ladning i staven:
retning oppover på figuren
Notes: I et ledende materiale er det ladninger som det virker krefter på når de beveger seg i et magnetfelt.
Kraften er ladningen multiplisert med kryssproduktet av farten og magnetfeltet.
Her er farten normalt på feltet og tallverdien er qvB.
Retningen til den magnetiske kraften på en positiv ladning finner vi med høyrehåndsregelen.

## Slide 3
En stav av et ledende materiale beveger seg
med konstant fart, i et homogent
magnetfelt, .
Kraften på en ladning i staven:
retning oppover på figuren
Overskudd av positive ladninger øverst i staven
og dermed negative nederst.
Notes: Det blir et positivt overskudd av ladninger øverst i staven og dermed av negative ladninger nederst i staven.

## Slide 4
En stav av et ledende materiale beveger seg
med konstant fart, i et homogent
magnetfelt, .
Kraften på en ladning i staven:
retning oppover på figuren
Overskudd av positive ladninger øverst i staven
og dermed negative nederst.
Elektrisk felt, og elektrisk kraft på ladningen:
Notes: Dette fører til et elektrisk felt nedover og dermed også en elektrisk kraft på ladninger.

## Slide 5
Ved likevekt er alle ladningene i ro og
Vi får:
Potensialforskjellen i staven?
Notes: Etter ei stund er det blitt likevekt og ladningene er i ro.
Hva vet vi da om kreftene som virker på ladningene?
Ja, de er like store og motsatt rettet.
Vi finner sammenhengen
Og at det elektriske feltet er lik farten multiplisert med det magnetiske feltet.
Hva er da potensialforskjellen i staven?

## Slide 6
Minner om at
Elektrisk potensial:
Potensialet avtar når en beveger seg i
retning det elektriske feltet.
V øker når en flytter seg innover
V avtar når en
flytter seg
utover
Notes: Vi repeterer definisjonen på elektrisk potensial.
Potensialforskjellen mellom to punkter i et elektrisk felt er lik integralet mellom de to punktene av prikkproduktet mellom feltet og dl vektor.
Ved den positive ladningen her så øker potensialet når vi flytter oss innover
Det avtar når vi flytter oss utover.
Potensialet avtar når en beveger seg i retningen til det elektriske feltet.

## Slide 7
Ved likevekt er alle ladningene i ro og:
Vi får:
Potensialforskjellen i staven:
Innsatt for det elektriske feltet:
hvor Va > Vb
Notes: Vi finner potensialforskjellen mellom øverste og nederste punkt i staven, a og b. Hor er det største potensialet?
Her er feltet parallelt med dl – vektor langs hele integrasjonen.
Vi integrerer
Og setter inn for det elektriske feltet. Potensialforskjellen øker med farten, med størrelsen på magnetfeltet og med lengden av staven.

## Slide 8
Staven legges på en U – formet leder.
Er det noen krefter på denne?
Vil det induseres en ems?
I tilfelle, i hvilken retning?
Notes: Vi legger nå staven opp på en U – formet leder. Er det noen krefter på denne U – en?
Ingen krefter på den U – formede lederen.
Vil det induseres en ems?
I tilfelle, i hvilken retning?

## Slide 9
Staven legges på en U – formet leder.
Er det noen krefter på denne?
Vil det induseres en ems?
I tilfelle, i hvilken retning?
Staven er en kilde til en elektromotorisk
spenning:
Total motstand i stav og U – formet leder
er R.
Strømmen i sløyfa:
Strømretning som vist på figuren.
Notes: Når staven beveger seg mot høyre vil arealet til strømsløyfa øke. Ifølge Lenz lov vil den induserte strømmen gå i en slik retning at den motsetter seg økningen, altså opp av papirplanet.
Dette gir en strøm mot klokka og en indusert ems i samme retning.
Staven er en kilde til en elektromotorisk spenning.
Dersom den totale motstanden i sløyfa er R så kan vi finne strømmen.

## Slide 10
Vi har studert en rett leder.
Generelt: Det induseres en elektromotorisk spenning med en leder, uansett fasong, som beveger seg i et hvilket som helst magnetfelt, uniformt eller ikke.
Bidraget til ems fra lederelementet er:
Elektromotorisk spennig for en hvilken som helst lukket sløyfe:
som egentlig er den samme som Faradays lov.
To betingelser:
Vi kan bruke denne loven bare når lederen beveger seg.
Magnetfeltet på ethvert punkt er tidsuavhengig.
Notes: Dersom lederen er i ro, må en bruke den første formen for Faradays lov.
Magnetfeltet trenger ikke være homogent, men på hert enket punkt så kan det ikke endre seg over tid.
Vi går litt videre i neste forelesning, men først et par eksempler.

## Slide 11
Eksempel
En 20 cm lang stav har farten 3,0 m/s og
kan gli langs en U – formet leder. Den
totale motstanden i sløyfa er 0,060Ω.
B = 0,50T.
Finn den elektromotoriske spenninga,
indusert strøm og krafta som virker på
staven.
Notes: Les oppgaven.

## Slide 12
Eksempel
En 20 cm lang stav har farten 3,0 m/s og
kan gli langs en U – formet leder. Den
totale motstanden i sløyfa er 0,060Ω.
B = 0,50T.
Finn den elektromotoriske spenninga,
indusert strøm og krafta som virker på
staven.
Løsning
Vi kan bruke Lenz lov til å finne retningen til indusert ems og strøm.
Indusert elektromotorisk spenning:
Indusert strøm:
Kraft på staven:
Retning på figuren.
I

## Slide 13
Eksempel «Faradays dynamo»
Figuren viser ei sirkulær skive med radius R
av et ledende materiale. Skiva ligger i xy-planet og kan rotere med konstant vinkelhastighet ω om z-aksen. Skiva ligger i et homogent magnetfelt med retning parallell med z-aksen.
I hvilken retning virker kraften på en positiv ladning som ligger på x-aksen?
Finn indusert ems mellom sentrum og ytterkanten av skiva.
+
Notes: Denne går vi gjennom sammen.
Her er det ei skive av et ledende materiale som roterer i et homogent magnetfelt. Skiva ligger i xy – planet og roterer med konstant vinkelhastighet om z – aksen.
Les spørsmålene.

## Slide 14
Eksempel «Faradays dynamo»
Figuren viser ei sirkulær skive med radius R av et ledende materiale. Skiva ligger i xy-planet og kan rotere med konstant vinkelhastighet ω om z-aksen. Skiva ligger i et homogent magnetfelt med retning parallell med z-aksen.
I hvilken retning virker kraften på en positiv ladning som ligger på x-aksen?
Løsning:
Kraften virker langs positiv x-akse, altså radielt.
Dette vil altså si at vi får en opphopning av positive ladninger langs ytterkanten av skiva.
+
Notes: Denne går vi gjennom sammen.
Her er det ei skive av et ledende materiale som roterer i et homogent magnetfelt. Skiva ligger i xy – planet og roterer med konstant vinkelhastighet om z – aksen.
Les spørsmålene.

## Slide 15
Eksempel «Faradays dynamo»
Figuren viser ei sirkulær skive med radius R
av et ledende materiale. Skiva ligger i xy-planet og kan rotere med konstant vinkelhastighet ω om z-aksen. Skiva ligger i et homogent magnetfelt med retning parallell med z-aksen.
I hvilken retning virker kraften på en positiv ladning som ligger på x-aksen?
Finn indusert ems mellom sentrum og ytterkanten av skiva.
+
Notes: Videre skal vi finne indusert ems mellom sentrum av skiva og ytterkanten.

## Slide 16
Løsning
Vi kobler en ytre krets mellom sentrum av skiva og ytterkanten av den.
Hva blir strømretningen i den ytre kretsen? Emsen?
Notes: Kraft på positiv ladning er radielt utover så dette må også være strømretningen. Dvs mot klokka i ytre krets.

## Slide 17
Vi ser på et lite element, dr i avstand r fra
sentrum.
Kraft per ladningsenhet på elementet er:
Indusert ems fra linjeelementet:
hvor lengden til er dr.
og v = ωr.
Ems fra linjeelementet:
Vi integrerer over radien og får indusert
ems:
Notes: Vi ser på et lite element dr i avstanden r fra sentrum. Indusert ems for ledende materiale som beveger seg i et magnetfelt er gitt av uttrykket.
Kraft per ladningsenhet er….
Indusert ems er da…hvor dl – vektor her er dr.
Videre er farten til dr normalt på magnetfeltet og lik (omega x r).