## Slide 1: Kapittel 29 Elektromagnetisk induksjon
Sammenhengen mellom varierende fluks og indusert ems.
Retningen til indusert ems og strøm
Indusert ems fra en leder som beveger seg i et magnetfelt
Induserte elektriske felt
Notes: Vi har funnet en sammenheng allerede mellom den varierende fluksen og indusert ems, men vi må finne ut hvilken retning emsen og strømmen har.
Vi så også i animasjonene eksempel på at det ble indusert en ems i en spole som flyttet seg i magnetfeltet.
På bildet dras magnetstripa i leseren.
Videre at når en endret antall vindinger så ble det indusert en ems og når arealet endrer seg.

## Slide 2
Induksjon
Notes: Her noen praktiske eksempler på induksjon
0. Den mest kjente nå, induksjonskkomfyren. Her med en spesialdesignet kjele hvor vannet koker, mens isbitene på plata ikke smelter.
Produksjon av elektrisitet fra stillingsenergi.
Lagring av data på en harddisk.
Overføring av bremseenergi til elektrisk energi.
Ladning av en tannbørste uten ledning.

## Slide 3: Eksperimentell utforskning eller animasjon
http://phet.colorado.edu/en/simulation/faraday

## Slide 4: Noen observasjoner
Det er en sammenheng mellom strøm og magnetfelt.
Tydelig dersom man registrerer strømmen i en spole når en stavmagnet beveger seg i nærheten.
Da kan man observere at
Magnet i ro → ingen strøm
Magneten beveger seg (dvs. B endrer seg) → strøm
Magnet i ro, men spolen endrer form → strøm
Magnet i ro, men spolen endrer vinkel i forhold til B-feltet → strøm
Jo raskere endringene skjer, jo større blir strømmen som oppstår
Jo større sløyfeareal, jo større strøm
Jo flere vindinger, jo større strøm
Motsatte prosesser gir motsatte strømretninger
Dvs. strøm oppstår når B, A eller vinkelen mellom dem endrer seg.
Dvs. endring i
?

## Slide 5
Konklusjon:
Faraday’s induksjonsov
der den magnetiske fluksen er gitt ved

## Slide 6
Indusert ems og fortegn
Siden Ohms lov, U = RI også gjelder for emsen,
har ems og indusert strøm alltid samme fortegn.
Faradays lov forteller dermed at den induserte
strømmen har motsatt retning i forhold til det som
er definert som positiv fluksendring.
Eksempel:
Definer positiv retning for arealvektoren og dermed er positiv retning for strømmen gitt.
  (Høyrehåndsregel: Tommel i A-retning, fingrene krummer i positiv strømretning)
Fra retningen til : finn fortegnet til fluksen
Bestem fortegnet til indusert ems ut fra situasjonen og Faradays induksjonslov
Strømretning er i samme retning som ε.
øker
I
+
Fluksen er positiv
Fluksen øker
Indusert ems er negativ
Indusert strøm i negativ retning
Notes: 0. Det neste punktet er å bestemme fortegnet til indusert ems. Her øker fluksen gjennom strømsløyfa. Da er den deriverte av fluksen positiv
Og indusert ems er negativ ifølge Faradays lov.
Hva er så positiv retning på ems i problemet vårt? Vi bruker igjen høyrehåndsregelen. Tommelen i retning positiv arealvektor og positiv ems er den retningen som fingrene krummer.
Vi har negativ ems her,
altså i motsatt retning, med klokka.
Strømretningen er i samme retning som emsen.

## Slide 7
Indusert ems: Faradays lov
Hva om vi hadde valgt motsatt retning for
arealvektoren?
Fra retningen til finn fortegnet til fluksen.
Bestem fortegnet til indusert ems.
Bruk høyrehåndsregelen til å finne positiv retning til indusert ems.
Strømretning er som for positiv ems.
øker
Eksempel
Bestem retningen for indusert ems.
+
Fluksen er negativ
Fluksen øker i negativ retning
Indusert ems er positiv
Indusert strøm i positiv retning
Den valgte retningen til arealvektoren er uten betydning for resultatet.
I
Notes: Her har vi det samme eksemplet som i sted, men vi velger arealvektoren i motsatt retning. Bruk reglene til å finne retningen til den induserte emsen nå.

## Slide 8
Indusert ems: Faradays lov
Hva blir situasjonen dersom det magnetiske
feltet avtar?
avtar
Eksempel
Bestem retningen for indusert ems.
Positiv retning?
Fortegn for fluksen?
Hva skjer? Fortegn for emsen?
Fortegn for strømmen?
Strømretning
Fluksen er positiv.
Fluksen avtar. Indusert ems
er positiv.
Indusert strøm er positiv
Strømmen går i positiv retning
+
I
Notes: Da lar vi magnetfeltet avta og gjentar øvelden. Finn retningen til den induserte emsen når arealvektoren peker opp.

## Slide 9: Alternativ tenkemåte for retning
Prinsipp:
Naturen er grunnleggende konservativ, dvs. motsetter seg endringer.
Så når den magnetiske fluksen endres, vil det induseres en strøm som setter opp et magnetfelt som motvirker endringen. («Lenz egel»)
Fluks øker  indusert B-felt har motsatt retning av det ytre B-feltet
Fluks avtar  indusert B-felt har samme retning av det ytre B-feltet
Og sammenhengen mellom strømretningen og retningen til B-feltet er kjent nå!

## Slide 10
Lenz´ regel
”Den induserte strømmen motsetter seg fluksforandringer”.
Stemmer dette med retningen vi finner
med fortegnsreglene?
OK!
Fluksen er positiv.
Fluksen øker. Indusert ems
er negativ.
Retning til indusert ems
med klokka.
Magnetfeltet fra induser strøm
Notes: En regel til som gjør det enklere å bestemme retningen til indusert ems, Lenz regel:
”Den induserte strømmen motsetter seg fluksforandringer”.
Her har vi ei strømsløyfe i et magnetfelt. Magnetfeltet kommer opp av papirplanet. Magnetfeltet øker.
Hvis nå strømmen i sløyfa går slik at magnetfeltet fra den går ned i papirplanet så vil fluksen gjennom sløyfa ikke øke så mye.
Da er dette retningen til magnetfeltet fra strømmen i sløyfa. Bruker vi høyrehåndsregelen, krummer fingrene i retning magnetfeltet så vil dette tilhøre en strøm med klokka.
Stemmer dette med retningen vi finner med fortegnsreglene?
Vi velger positiv arealvektor i samme retning som magnetfeltet.
Fluksen er da positiv.
Magnetfeltet øker. Da er indusert ems negativ.
Retningen til positiv ems er mot klokka.
Retningen til indusert ems og strøm i dette tilfalle blir da med klokka.
OK!

## Slide 11
Eksempel.
Magnetfeltet mellom to poler i en elektromagnet er hele tiden homogent,
men øker med 0,020 T/s. I magnetfeltet er det en strømsløyfe med et areal på
120 cm2. Total motstand i kretsen er 5,0 Ω.
Tegn figur.
Finn indusert ems.
Finn strømmen i strømsløyfa.
Enklest å velge positiv retning for i samme retning som
Hvordan blir det med fortegnene da?
Notes: Før vi går videre regner vi et eksempel hvor vi bruker den loven dere kom fram til.
Les oppgaveteksten
Tegn inn arealvektor.

## Slide 12
Løsning:
a) Indusert ems:
Vi velger retningen til arealvektoren som
vist på figuren.
Magnetisk fluks:
Indusert ems:
b) Strøm i sløyfa:
Fluksen er positiv
Fluksen øker
Indusert ems er negativ
Strøm i negativ retning
Eller: Indusert B-felt vil forhindre fluksøkning og har retning nedover. Da må strømmen gå med klokka
Notes: 0. Jeg har valgt arealvektorene parallell med magnetfeltet.
Da er fluksen positiv.
Arealet er konstant og vi kan sette det utenfor integrasjonen.
Strømmen bestemmes av indusert ems og motstanden i sløyfa. På figuren har vi tegnet inn en retning med klokka dersom vi ser inn på sløyfa ovenfra. Vi skal komme tilbake til retningen.

## Slide 13
Ems i en spole med N vindinger:
Eksempel
En spole med 500 vindinger og radius 4,00 cm ligger mellom polene til en stor
elektromagnet. Magnetfeltet er uniformt og vinkelen mellom magnetfeltet og
planet som danner arealet til spolen er 60o. Magnetfeltet avtar med
0,200 T/s.
Tegn figur.
Finn størrelse og retning til indusert ems.
Notes: Dersom det er fluksen endrer seg gjennom en spole med N vindinger må vi multipliserer emsen fra en sløyfe med N.
Vi setter inn tall for N vindinger i et eksempel. Denne gangen lar vi det vøre en vinkel på 60 grader mellom planet som danner arealet (tverrsnittet) til spolen og magnetfeltet.
Tegn figur og bruk fortegnsreglene til å finne retningen til indusert ems.

## Slide 14
Løsning
Velger arealvektor som vist på figuren.
Da er fluksen:
hvor
Faradays lov:
Fluksen avtar, dvs.
Strømretningen er vist på figuren.
Høyrehåndsregelen.
Fluksen er positiv
Fluksen avtar
Indusert ems er positiv
Strøm i positiv retning
I
Notes: Her har jeg tegnet en figur som viser hvordan strømsløyfa ligger i magnetfeltet og arealvektoren. Da blir vinkelen mellom arealvektoren og feltet 30 grader.
Vi finner et uttrykk for fluksen
Vinkelen er mindre enn 90 grade og fluksen er positiv.
Indusert ems for en spole med N vindinger er….
Magnetfeltet avtar så den deriverte er negativ og indusert ems er positiv.
Vi setter inn i Faradays lov
Og finner at indusert ems er 0,435 V.
Retningen til indusert ems og dermed også strømretningen finner vi med høyrehåndsregelen.

## Slide 15
Eksempel - sykkeldynamo
Figuren viser en enkel konstruert dynamo. En
rektangulær sløyfe roterer med konstant
vinkelfart. Magnetfeltet er homogent og
konstant. Ved tida .
Finn et uttrykk for indusert ems.
Børste
Børste
Notes: Da regner vi på en enkel dynamo.
Her er det et konstant og homogent magnetfelt og en strømsløyfe som roterer i feltet. Vi bestemmer startverdier slik at når vi starter klokka så er vinkelen lik null.

## Slide 16
Løsning
Velger arealvektor som vist på figuren ved
tida t = 0.
Fluks:
Magnetfelt og areal er konstant, men
vinkelen varierer.
Vinkelen
Børste
Børste
Notes: Vi velger først en arealvektor ved starttidspunktet.
Fluksen er prikkproduktet mellom magnetfeltet og arealvektoren og vi ser at ved t = 0 så er det ingen fluks.
Arealet er konstant, magnetfeltet er konstant, men her er det vinkelen som gir en endring av fluksen.
Vi skriver vinkelen som produktet av vinkelfarten og tida.

## Slide 17
Løsning
Velger arealvektor som vist på figuren ved
tida t = 0.
Fluks:
Magnetfelt og areal er konstant, men
vinkelen varierer.
Vinkelen
Indusert ems:
Børste
Børste
Notes: Indusert ems er den tidsderiverte av fluksen. Vi får at emsen er en sinusfunksjon av ”omega t”

## Slide 18
Fluksen avtar raskt.
Maksimal ems.
Fluksminimum.
Ems = 0
Fluksen øker raskt.
Laveste ems - verdi
Maksimal fluks.
Ems = 0
Det omvendte av en elmotor?
Notes: Her har vi vist hvordan sløyfa roterer og vinkelen mellom arealvektoren og magnetfeltet endres hele tiden. Vi kan dermed ikke bestemme en positiv retning for indusert ems.
Vi kommer tilbake til tolkningen.

## Slide 19
Fluksen avtar raskt.
Maksimal ems.
Fluksminimum.
Ems = 0
Fluksen øker raskt.
Laveste ems - verdi
Maksimal fluks.
Ems = 0
Det omvendte av en elmotor?
Notes: Altså en vekselspenning. Her er fluksen den brune linja og indusert ems den blå.
Når fluksen er null så er endringene i den rask. Her er den negativ. Da har indusert ems sin maksimale verdi.
Tilsvarende når fluksen er null, men øker i verdi. Da har indusert ems sin minste verdi.
Når fluksen har sin minste største eller minste verdi er endringen null er indusert ems lik null.
Vi har fått en vekselspenning.
4. Det motsatte av en el – motor?

## Slide 20
Notes: En enklere variant er den her hvor en stavmagnet roterer inne i en spole. Det er hjulet som sørger for at magneten roterer.

## Slide 21
Strømretningen?
Notes: Hva er strømretningen her?

## Slide 22
Strømretningen?
Notes: Hva er strømretningen her?

## Slide 23
Eksempel
Figuren viser en U-formet generator i at homogent magnetfelt normalt inn i
papirplanet. En metallstav med lengde L med konstant fart, v langs
”skinnene” slik at det blir en strømsløyfe.
Finn størrelse og retning til indusert ems.
Notes: En nytt eksempel.
Her er det en metallstav som beveger seg på ei U – forma skinne.
Hvorfor blir det indusert en ems her?

## Slide 24
Løsning.
Vi velger
Uniformt magnetfelt gir fluksen:
Fluksen er positiv.
Fluksen øker. Indusert ems
er negativ.
Notes: Vi velger arealvektoren parallell med magnetfeltet.
Magnetfeltet er uniformt og fluksen er magnetfelt multiplisert med arealet til enhver tid.
og positiv
Arealet og dermed fluksen øker når staven flytter seg mot høyre. Indusert ems er da negativ.
Vi bruker høyrehåndsregelen og finner at positiv ems er med klokka.

## Slide 25
Løsning.
Vi velger
Uniformt magnetfelt gir fluksen:
Indusert ems:
Arealet endrer seg:
Vi får:
Fluksen er positiv.
Fluksen øker. Indusert ems
er negativ.
Indusert ems mot klokka.
Notes: Dermed er indusert ems mot klokke og det samme er strømretningen.
Vi bruker Faradays lov. Arealet endres med tida, mens magnetfeltet er konstant.
Arealendringen lengde multiplisert endringen i tida dt.
Vi får….